## CarTest-scaner

Стенд системной диагностики

автомобилей европейского производства

Кишинев 2006

Перед подключением ОЧЕНЬ желательно проверить КОНТРОЛЬКОЙ (не тестером) отсутствие прямого напряжения +12В на том контакте, куда планируем подключать K и L линии. Адаптер боится прямых +12В.

При подключении к +12В выгорит только выходной ключ на адаптере находящимся внутри

системного блока. Системный  блок запломбирован. Нарушение пломбы аннулирует гарантию.

Выбор системы автомобиля

Сервисная функция справки (F10-Помощь) внутри меню функций АВТОДИАГНОСТИКА  доступна только в конце выбора системы автомобиля.

На этой странице экрана можно выбрать тип автомобиля и систему, которая будет проверяться.

- Выберете марку автомобиля, который будет исследован,  используя функциональные клавиши

Пример:

- Выбор марки автомобиля:

- Подтвердите Ваш выбор с помощью F1-Выбор функции.

- Выберите модель двигателя (Модель-Тип двиг.):

- Подтвердите Ваш выбор с помощью F1-Выбор функции.

- Выберите тип и кода ЭБУ (Тип-Код ЭБУ):

Внутри модели автомобиля, представленного в данном случае под  диалоговым окном ТИП – КОД ЭБУ, обозначено местоположение ЭБУ и диагн. разъема.

- Подтвердите Ваш выбор с помощью функции F1-Выбор.

В конце системного выбора перед Вами появится сообщение «Подтверждаете Выбор»

•   Выберете “ДА”, если согласны с выбором;

•   Выберете “НЕТ”, если хотите внести изменения.

Чтобы выйти из ВЫБОР СИСТЕМЫ нажмите ESC - НАЗАД.

Появится сообщение  Закончить работу?

- Выберете “ДА” для выхода из программы автодиагностики;

- Выберете “НЕТ”, чтобы вернуться в SYSTEM SELECTION  и продолжить.

# ПРОГРАММА АВТОДИАГНОСТИКИ.

AutoScan система декодирует и отображает параметры, поступающие от ЭБУ.

ВНИМАНИЕ: Впоследствии показаны некоторые примеры, касающиеся проверки способности AutoScan системы. Они зависят от типа ЭБУ и параметров, которые он поддерживает.

## Описание элементов экрана

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

1. Индикаторы условия:

THE PROGRAMME IS ENABLED: движение зеленых сегментов показывает, что программа запущена.

ERRORS PRESENT: вспышка красной кнопки восклицания, которая сопровождается звуковым сигналом, показывает на наличие накопленных и текущих ошибок.

2. Индикаторы состояния системы:  показывают состояние системы. С помощью функции F10 имеется возможность получить справку по выбранному типу состояния.

ПРИМЕР:

На основе автомобиля и выбранной системы могут быть отображены следующие состояния:

состояние двигателя

состояние педали газа

состояние лямбда-датчика

состояние кондиционера

состояние саморегулирования

3. Область сервисных функций:

- ИНФО: дает информацию о центральном блоке.

- ВКЛ: запуск работы с выбранными параметрами.

- ПАРАМЕТРЫ: запуск функции  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

- ПРОВ/РЕГ.: запуск функции ПРОВЕРКИ/РЕГУЛИРОВКИ.

- ОШИБКИ: запуск функции ОШИБКИ.

- СТЕРЕТЬ: позволяет удалить ошибки, сохраненные центральным процессором.

- ПЕЧАТЬ: печатает полученные данные.

- ВЫХОД:  выход из любой функции.

- ПЕРЕХОД: клавиша “TAB” на клавиатуре позволяет перейти к диалоговому окну или индикаторам состояний

- ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ,  клавиша "пробел" 	 на клавиатуре позволяет выбирать параметры.

4. Диалоговое окно: область данных полученных от ЭБУ.

# СТАРТ ДИАГНОСТИКИ

После подтверждения окончательного выбора автомобиля на странице ВЫБОР СИСТЕМЫ, программа запускает главное меню АВТОДИАГНОСТИКИ автоматически.

ВНИМАНИЕ: перед работой с меню автодиагностики убедитесь, что питание интерфейсного модуля подключено.

Если питающий кабель не был подключен к аккумулятору(гнездо прикуривателя) или центральному процессору, то появится следующее сообщение:

Затем выполните подключение.

Проверьте горит ли красный светодиод на интерфейсном модуле. Когда на экране появится страница АВТОДИАГНОСТИКА, то с помощью  клавиши F10-Помощь можно увидеть окно Идентификация программы с информацией об установленной программе и Вашего личного кода:

Чтобы выйти из окна информации нажмите F10-Помощь снова.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ

С помощью клавиатуры Вы можете выбирать одну из 5 функций, показанных на рисунке.

# ИНФОРМАЦИЯ

Эта функция полезна для получения подробной информации о типах применяемых соединений.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

- Выбрать функцию F4-ИНФОРМАЦИЯ в меню АВТОДИАГНОСТИКА.

Появляется информация о местоположении ЭБУ и необходимого типа соединительного кабеля.

Этот рисунок показывает место размещение ЭБУ и диагн. разъема внутри автомобиля.

- Нажмите F1 – Диагн. кабель для продолжения.

Следующий рисунок показывает код соединительного кабеля, который нужно использовать, чтобы подключить интерфейсный кабель системы автодиагностики к разъему ЭБУ.

ВНИМАНИЕ: Такие кабели поставляются только с оригинальными адаптерами итальянской фирмы Tehnotest.

Кроме того, символ батареи указывает, что необходимо подключить питающий кабель.

Подключите диагностический кабель к разъему автодиагностики  ЭБУ.

В случае, если можно обойтись без подключения питающего кабеля  к автомобильному аккумулятору(гнездо прикуривателя), символ батареи зачеркивается, и питание интерфейсного модуля осуществляется через разъем автодиагностики непосредственно.

ПРИМЕР:

# ОШИБКИ

Чтобы исследовать ошибки, сохраненные ЭБУ, выберете FI-ОШИБКИ из главного меню АВТОДИАГНОСТИКА или функцию F4-ОШИБКИ в области сервисных функций на других страницах.

Примечание:

После выбора любой функции из меню АВТОДИАГНОСТИКА, программа запросит, чтобы включили питание интерфейсного модуля, для запуска диалога с центральным блоком, как показано на рисунке ниже.

С этого момента пройдет несколько секунд прежде чем наступит готовность обмена информацией между компьютером и центральным блоком автомобиля.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

Если никакая ошибка не отыскана,  диалоговое окно (4) страницы пусто:

В случае если некоторые ошибки были выявлены, они могут быть двух типов:

- CURRENT (ТЕКУЩИЕ) ошибки.

- STORED (накопленные) ошибки.

Кроме того, существуют ошибки, которые сопровождаются индикацией STO.

## CURRENT (ТЕКУЩИЕ) ошибки.

ПРИМЕР ТЕКУЩЕЙ ОШИБКИ НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

ЭБУ автомобиля отыскал ошибку IGNITION COIL 1.

Отображение знака            напротив названия  ошибки и звуковой сигнал указывает, что ошибка текущая и

существует в данный момент.

- Если Вы хотите прочитать информацию об ошибке, нажмите F10.

Выбирая IGNITION COIL 1 и нажимая F10, отображается окно с информацией о характере ошибки:

## STORED (сохраненные) ошибки.

ПРИМЕР СОХРАНЕННОЙ ОШИБКИ НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

ЭБУ отыскал  ошибку CANISTER VALVE.

В этом случае возможно ошибка не текущая, а была сохранена (STORED) в памяти ЭБУ

автомобиля. Об этом свидетельствует символ                        напротив сообщения об ошибках.

Теперь возможно необходимо работать над автомобилем, чтобы решить проблему.

- Чтобы удалить сохраненные ошибки нажмите F4-СТЕРЕТЬ, появится следующее сообщение:

Чтобы подтвердить удаление нажмите F1-ДА, далее появится окно, сообщающее, что идет процесс стирания информации в памяти и необходимо некоторое время подождать:

## STO функция (Автоматическое запоминание)

ПРИМЕР ФУНКЦИИ STO НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

Этот тип индикации показывается, когда сохраненная ошибка  удалена. Сигнал  показывается напротив удаленной ошибки:

Эта индикация идентифицирует ошибки, которые удалены из памяти ЭБУ, но которые временно остаются в памяти компьютера PC.

## Описание страницы ОШИБКИ (Errors).

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

1. Индикаторы условия:

THE PROGRAMME IS ENABLED: движение зеленых сегментов показывает, что программа запущена.

ERRORS PRESENT: вспышка красной кнопки восклицания, которая сопровождается звуковым сигналом, показывает на наличие накопленных и текущих ошибок.

2. Индикаторы состояния системы:  показывают состояние системы. С помощью функции F10

имеется возможность получить справку по выбранному типу состояния.

состояние двигателя

состояние педали акселератора

состояние лямбда-датчика

состояние кондиционера

состояние саморегулирования

3. Область сервисных функций:

  - F1-ИНФО: дает информацию о центральном блоке.

  - F2-ПАРАМЕТРЫ: запуск функции ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

  - F3-ПРОВ./РЕГ.: запуск функции ПРОВЕРКИ-РЕГУЛИРОВКИ.

  - F4-СТЕРЕТЬ: удаляет ошибки, сохраненные в ЭБУ.

  - F5-ПЕЧАТЬ: печатает полученные данные.

  - ESC-ВЫХОД:  выход из любой функции.

  - TAB-ПЕРЕХОД: клавиша “TAB” на клавиатуре позволяет перейти к диалоговому окну или индикаторам состояний.

4. Диалоговое окно: Область, показывающая возможные ошибки, полученные или хранимые в центральном блоке.

## Fl-информация

В системе существует возможность получить информацию о центральном блоке автомобиля, посредством выбора F1-ИНФО из области сервисных функций:

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

- Первая строка окна указывает код ISO МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ автомобиля, выбранного в Базе данных.

- Вторая строка окна указывает код ISO МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, переданный центральным блоком после включения.

- Третья строка представляет идентификацию Аппаратных средств (код ЭБУ).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Для просмотра параметров центрального модуля нажмите F2 в главном меню АВТОДИАГНОСТИКИ или выберете функцию ПАРАМЕТРЫ в области сервисных функций из других страниц.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

После выбора функции ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, страница параметров выбранного автомобиля будет представлена в следующем виде.

Примечание: Скорость обновления данных зависит от ЭБУ. Если обновление протекает медленно,  необходимо уменьшить число обновляемых параметров, т.к. медленная передача не позволяет отобразить обновление всех параметров.

Чтобы решить эту проблему,  функция выбора параметров представлена в виде списка, из которого нужно выбрать те параметры, которые нужно обновлять.

Каждый параметр выбирается через клавишу F2, и выделяется другим цветом.

Отключить обновление параметра можно, переместив курсор на этот параметр и снова нажав F2.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

В системах, где обмен данными с центральным блоком медленный необходимо использовать F2, чтобы сократить число параметров и увеличить частоту обновления.

## Описание страницы ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

1. Индикаторы условия:

THE PROGRAMME IS ENABLED: движение зеленых сегментов показывает, что программа активна.

ERRORS PRESENT: вспышка красной кнопки восклицания, которая сопровождается звуковым сигналом, показывает на наличие накопленных и текущих ошибок.

2. Индикаторы состояния системы:  показывают состояние системы. С помощью функции F10 имеется возможность получить справку по выбранному типу состояния.

состояние двигателя

состояние педали акселератора

состояние лямбда-датчика

состояние кондиционера

состояние саморегулирования

3. Область сервисных функций:

  - F1-ИНФО: дает информацию о центральном блоке.

  - F2-ПАРАМЕТРЫ: запуск функции ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

  - F3-ПРОВ./РЕГ.: запуск функции ПРОВЕРКИ РЕГУЛИРОВКИ.

  - F4-СТЕРЕТЬ: удаляет ошибки, сохраненные ЭБУ.

  - F5-ПЕЧАТЬ: печатает полученные данные.

  - ESC-Выход:  выход из любой функции.

  - TAB-ПЕРЕХОД: клавиша “TAB” на клавиатуре позволяет перейти к диалоговому окну или индикаторам состояний.

  - SPC-Другие параметры: выбор других параметров.

4. Диалоговое окно: область, показывающая названия параметров и их значения.

## Fl-информация

В системе существует возможность получить информацию о центральном блоке автомобиля, посредством выбора F1-ИНФО из области сервисных функций:

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

- Первая строка окна указывает код ISO МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ автомобиля, выбранного в Базе данных.

- Вторая строка окна указывает код ISO МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, переданный центральным модулем после включения.

- Третья строка представляет идентификацию Аппаратных средств (код центрального модуля).

# ПРОВЕРКИ / РЕГУЛИРОВКИ (EXECUTIONS/ADJUSTMENT)

ВНИМАНИЕ: Эта функция использует включение автомобильных механизмов, что в некоторых ситуациях представляет опасность. Используйте эту функцию с повышенным вниманием.

Перед запуском функции ПРОВЕРКИ / РЕГУЛИРОВКИ  двигатель необходимо заглушить.

Чтобы получить доступ к операциям ПРОВЕРКИ / РЕГУЛИРОВКИ выберете F3-ПРОВЕРКИ/РЕГУЛИРОВКИ из АВТОДИАГНОСТИКА главного меню или же выберете ПРОВ/РЕГ - функцию в области сервисных функций из других страниц.

Чтобы активизировать функции ПРОВЕРКИ или РЕГУЛИРОВКИ, используйте клавишу табуляции TAB на клавиатуре.

## Проверка работы устройств и механизмов (Actuators test )

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

- С помощью клавиш курсора (“ВЕРХ/ВНИЗ”) выберете строку с необходимым механизмом (ACTUATOR TEST) в соответствующем диалоговом окне.

- Нажмите F2-ВКЛ, чтобы запустить проверку.

Сообщение показывает, что проверка началась и  закончится через некоторое время.

- Нажмите F10, чтобы получить информацию о возможных проверках устройств и механизмов автомобиля.

Сервисная функция (F10-Помощь) доступна внутри меню функций АВТОДИАГНОСТИКА только после выбора системы автомобиля (ВЫБОР СИСТЕМЫ).

Эта функция предоставляет информации о сделанном выборе.

Например, выбирая REVOLUTION COUNTER и нажимая F10 в меню ПРОВЕРКИ/РЕГУЛИРОВКИ, обнаружим окно информации:

## Регулировка

Эта функция представлена не на всех системах.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

- Нажмите F2-ВКЛ, чтобы запустить регулировочный тест.

- Нажмите F10, чтобы получить информацию.

Сервисная функция (F10-Помощь) доступна внутри меню функций АВТОДИАГНОСТИКА  только после выбора системы автомобиля (ВЫБОР СИСТЕМЫ).

Эта функция предоставляет информации о сделанном выборе.

Из меню ADJUSTMENTS сделайте выбор IDLE BASE ADJUSTMENT и нажмите F10, появится следующее окно:

- Следуйте указаниям, отображенным в сообщениях.

Существует возможность корректировать значение через функции из области сервисных функций:

- F1-УВЕЛИЧИТЬ:  увеличивает  значение оборотов холостого хода.

- F2-УМЕНЬШИТЬ:  уменьшает значение оборотов холостого хода.

- F3-ДА:   сохраняет значение в памяти ЭБУ.

- F4-НЕТ:   выходит из регулирования без сохранения значений.

## Описание страницы Проверки/Регулировки (Executions / Adjustments)

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

1. Индикаторы условия:

THE PROGRAMME IS ENABLED: движение зеленых сегментов показывает, что программа активна.

ERRORS PRESENT: вспышка красной кнопки восклицания, которая сопровождается звуковым сигналом, показывает на наличие накопленных и текущих ошибок.

2. Индикаторы состояния системы:  показывают состояние системы. С помощью функции F10 имеется возможность получить справку по выбранному типу состояния.

состояние двигателя

состояние педали акселератора

состояние лямбда-датчика

состояние кондиционера

состояние саморегулирования

3. Область сервисных функций:

  - F1-ИНФО: дает информацию о центральном блоке.

  - F2-ПАРАМЕТРЫ: запуск функции ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

  - F3-ПРОВ./РЕГ.: запуск функции ПРОВЕРКИ/РЕГУЛИРОВКИ.

  - F4-СТЕРЕТЬ: удаляет ошибки, сохраненные центральным блоком (ECU).

  - F5-ПЕЧАТЬ: печатает полученные данные.

  - ESC-ВЫХОД:  выход из любой функции.

  - ТАВ-ПЕРЕХОД: клавиша “TAB” на клавиатуре позволяет перейти к диалоговому окну или индикаторам состояний.

  - SPC-Другие параметры: выбор других параметров.

4. Диалоговое окно: в этом случае область может быть разбита на две различные части ACTUATORS TEST и ADJUSTMENTS .Области содержат названия и необходимые инструкции при выполнении процедур проверки и регулировки.

## Fl-информация

В системе существует возможность получить информацию о центральном блоке автомобиля, посредством выбора F1-ИНФО из области сервисных функций:

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

- Первая строка окна указывает код ISO МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ автомобиля, выбранного в Базе данных.

- Вторая строка окна указывает код ISO МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, переданный центральным блоком после включения.

- Третья строка представляет идентификацию Аппаратных средств (код ЭБУ).

# ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ

Для выхода из текущей страницы необходимо нажать на клавишу “ESC” и удерживать ее до появления  окна подтверждения.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

- Подтвердите выход выбором F1-ДА.

Следующее окно будет иметь вид:

- Нажимая  F1-ДА, Вы выйдете автоматически обратно в меню АВТОДИАГНОСТИКА.

# ПЕЧАТЬ

Эта функция позволяет вывести на принтер информацию соответствующую выбранному автомобилю, системе, значению технических параметров, а также, состояниям и возможным накопленным ошибкам в центральном компьютере.

Верхняя часть страницы печати сообщает о типичных особенностях выбранного автомобиля, такие как, Производитель, модель, код изготовителя и ЭБУ.

Функция F5-ПЕЧАТЬ доступна внутри окон экрана

Функция позволяет напечатать суммарный отчет о данных диагностики, полученных к текущему моменту.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМ:

Выбор функций ОШИБКИ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, позволить после выбора функции F5,  напечатать следующий отчет:

# Text boxes

4