| SSS6691 |  |
| --- | --- |

Проблема была такая :

Была подпорчена молнией материнка и порты юсб.

Выдало ошибку записи на флэшку и возможной потере файлов  и рекомендацию сохранить их где-то в другой области памяти.

Комп завис, долго читая флэшку.

Было произведено стандартное отключение ПК, но после включения винда видела флэшку не форматированной и просила её отформатировать.        Форматирование шло, но в конце выдавало что не возможно завершить форматирование ( в спец прогах: ошибка MBR).

Надо было узнать начинку флэшки.

Это выдала утилита опознавания внутренностей флэшки:

UTILS:

Описание: — Device 1------------------ <br/> FW version:0xB3<br/> CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0C<br/> Found boot block at (0x00000080)<br/> ### Error: Read MBR<br/> <br/> Device Name: +[D:]+Запоминающее устройство для USB(Kingston DT 101 II USB Device)<br/> <br/> PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1625<br/> Serial Number: 001CC07D20B7F060C9191250<br/> Revision: 1.00<br/> Вот эти спецификации выдали программы:<br/> <br/> Device Type: Standard USB device — USB2.0 High-Speed<br/> <br/> Chip Vendor: Toshiba<br/> Chip Part-Number: TC58NC6690G1F/SK6211<br/> <br/> Product Vendor: (N/A)<br/> Product Model: (N/A)<br/> <br/> Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=72885<br/> <br/>

Информация считанная утилитой не совсем верная !

А вот это было на микросхемах:

контроллер: (SSS в прямоугольнике)     6691        H1-M6C       J4801-220B     0946 ;

м-ма памяти: 115T047LF   HVPF4M4    0948    115T047LF-3S-1 .

Скачал и перепробовал много программ, но сработала только эта — SSS_MP_Utility_v2162

(или вот ссылка:https://cloud.mail.ru/public/9918820f8736/SSS_MP_Utility_v.2162.zip)

Надо сказать спасибо Coin за его текст! Флэшка восстановилась и всё пошло.

Coin:

Привет! Попробую помочь:

1.Берешь утилиту SSS_MP_Utility_v.2162 http://www.flashboot.ru/Files-file-502.html

2. Втыкаешь флешку и без всяких там форматирований запускаешь скачанную программу.

3. В программе выбираешь 11 пункт (6691+СМ Flash)

4. Жмешь кнопку Start

С первого раза может не получится - пробуй еще раз, но у меня с первого раза восстановилась флешка Kingston DT101C (в защитном поворотном кожухе)

Удачи в восстановлении!